## Slide 1: Plano Geral de Manutenção do Tractor
Todos os cuidados mencionados servem apenas como referência, devendo sempre que possível proceder à consulta antecipada do MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TRACTOR.
Cuidados Diários – Cuidados a ter a cada 8 a 10 horas de trabalho.
Cuidados Semanais – Cuidados a ter a cada 50 horas de trabalho.
Cuidados Anuais – Cuidados a ter a cada 1000 horas de trabalho.
Outros cuidados periódicos – Cuidados a ter a periodicamente.

## Slide 2: Cuidados Diários:
Antes de iniciar o dia de trabalho.
Verificar o nível de óleo do motor.
Verificar o nível de líquido no radiador.
Verificar o estado do copo de decantação.
Verificar se existem fugas.
Verificar o estado dos pneus.
Verificar o estado de funcionamento do painel de instrumentos.
Verificar o estado do filtro de ar

## Slide 3: Cuidados Diários:
No final do dia de trabalho:
Atestar o depósito de combustível.
Lubrificar o trem dianteiro.

## Slide 4: Cuidados Semanais:
Lavar o tractor.
Lubrificar todos os pontos de massa.
Verificar todos os níveis de óleo
Verificar o estado do filtro de ar.
Verificar a pressão dos pneus.

## Slide 5: Cuidados Semanais:
Fazer a manutenção da bateria.
Verificar a folga do pedal da embraiagem.
Verificar a folga dos pedais dos travões independentes de serviço.
Verificar a folga ou tensão da correia da ventoinha.
Verificar o aperto de todas as porcas e parafusos (principalmente das rodas).

## Slide 6: Cuidados Anuais:
Lavar o depósito de combustível e limpar todo o circuito do combustível.
Substituir o elemento do filtro de ar a seco, bem como o elemento de segurança e lavar o corpo do filtro de ar em banho de óleo.
Substituir o líquido de arrefecimento do radiador, bem como proceder a lavagem interna do sistema de arrefecimento e a limpeza externa do radiador.
Lavar as alhetas de refrigeração do sistema de arrefecimento por ar.

## Slide 7: Cuidados Anuais:
Substituir o óleo;
  »Caixa de Velocidades.
  »Diferencial.
  »Redutores finais.
  »Caixa da direcção.
  »Direcção.
  »Hidráulico, e outros óleos que possam existir.

## Slide 8: Cuidados Anuais:
Substituir o filtro de óleo da direcção e do sistema hidráulico.
Inspeccionar o sistema de escape.
Verificar a folga das válvulas.
Inspeccionar o sistema eléctrico.
Verificar o alinhamento da direcção.

## Slide 9: Outros Cuidados Periódicos:
A cada 150 horas mudar o óleo do filtro de ar em banho de óleo.
A cada 100 a 150 horas de trabalho mudar o óleo do motor.
•A cada 200 a 300 horas de trabalho mudar o filtro de óleo do motor.
De seis em seis meses verificar o estado de desgaste das escovas do motor de arranque.

## Slide 10: Outros Cuidados Periódicos:
De cada 8 a 10 horas de trabalho lubrificar o veio telescópico de cardans.
De cada 8 a 10 horas de trabalho lubrificar todos os pontos de lubrificação dos componentes externos do sistema hidráulico.