## Slide 1: Sistema eléctrico e painel de instrumentos
Notes: <number>

## Slide 2: Sistema eléctrico:
•Produtores de Energia (dínamo e alternador).
•Consumidores de Energia (motor de arranque e luzes..).
•Acumuladores de Energia (bateria).

## Slide 3: Distinguir: voltagem, intensidade e resistência:

## Slide 7: Consumidores de Energia:
Motor de arranque.
Buzina.
Velas de aquecimento.
Sistema de Iluminação,

## Slide 14: Produtores ou geradores de corrente
Protege-lo com um saco de plástico sempre que se lava o tractor.
Verificar a folga da correia da ventoinha semanalmente.
Verificar o estado de desgaste das escovas de seis em seis meses.
Lubrificar o rolamento com duas pingas de óleo quando se muda o óleo do motor.
Desliga-lo sempre que forem fazer soldaduras a electro.

## Slide 15: Consumidores de corrente:
Protege-lo com um saco plástico sempre que se lava o tractor.
Verificar periodicamente os seus componentes.
Não se deve accionar o motor de arranque com o motor em funcionamento.
Não se deve accionar o motor de arranque mais do que 10 segundos para evitar sobreaquecimentos.
Logo que o motor inicie o seu funcionamento devemos deixar a chave de ignição ou interruptor para evitar avarias.

## Slide 16: Acumuladores de corrente:
Semanalmente verificar o nível de electrólito nos vasos da bateria.
Semanalmente verificar o estado dos bornes da bateria.
Semanalmente verificar o orifício de respiro dos vasos da bateria.
Verificar periodicamente o estado de carga da bateria.
Não fumar ou foguear próximo da bateria, principalmente quando está em carga.
Não retirar ou introduzir os terminais nos bornes da bateria á pancada.

## Slide 17: Acumuladores de corrente:
Evitar grandes inclinações para que não haja derrame de líquido.
Não colocar objectos metálicos sobre a bateria pois em contacto com os bornes pode provocar curto-circuito.
Mante-la sempre bem fixa ao tractor, pois a trepidação pode provocar fissuras.
Sempre que a caixa de ebonite estiver suja, lava-lá com água e sabão e depois seca-la.
Em tempo frio evitar que a bateria fique com pouca carga pois exige-se mais esforço da bateria nos arranques, sendo estes mais difíceis.

## Slide 18: Dúvidas?