## Slide 1
PNEUS
FAÇA A ESCOLHA CORRECTA

## Slide 2
De nada serve ter muita potência no motor, se houver muita patinagem
Escolha o pneu certo
A POTÊNCIA DO MOTOR TEM QUE SER TRANSMITIDA AO SOLO

## Slide 3: FUNÇÕES DO PNEU
Suportar a carga
Transmitir as forças de aceleração e travagem
Dirigir o veículo
Participar na suspensão e no conforto
Participar na estabilidade
Transmitir informação
Consumir a menor energia possível

## Slide 4: PNEUS
CARACTERIZAÇÃO DOS VÁRIOS TIPOS DE PNEUS
MEDIDAS DOS PNEUS
RESISTÊNCIA DE UM PNEU

## Slide 5
VAMOS CONHECER UM PNEU

## Slide 6: VEJAMOS UM PNEU EM CORTE
Banda de rolamento
Lonas ou telas
Talões
Bojo ou flanco

## Slide 7: OS PNEUS PODEM CLASSIFICAR-SE PELA SUA ESTRUTURA
PNEU RADIAL
PNEU DIAGONAL

## Slide 8: Pneu Diagonal
A BANDA DE ROLAMENTO ESTÁ SOLIDÁRIA COM OS FLANCOS,
DAÍ RESULTA:
Notes: <number>

## Slide 9: Pneu Diagonal
Fricção com o solo
Desgaste mais rápido
Menor aderência
Consumo de combustível mais elevado
Notes: <number>

## Slide 10: Pneu Radial
As flexões não são transmitidas à banda de rolamento
DAÍ RESULTA:
Notes: <number>

## Slide 11: Pneu Radial
Diminui a compactação do solo
Reduz a patinagem
Aumenta a produtividade
Diminui o consumo
Melhora o conforto e a flexibilidade
Notes: <number>

## Slide 12: MEDIDAS DE UM PNEU
NO FLANCO DO PNEU, ENCONTRAMOS ALGUNS NÚMEROS E LETRAS QUE IDENTIFICAM AS MEDIDAS DE UM PNEU

## Slide 13: MEDIDAS DE UM PNEU
O Primeiro número que encontramos identifica a largura total do pneu (em mms ou polegadas)

## Slide 14
O 2º número identifica a série do pneu, ou seja
A relação que existe entre a altura do flanco e a largura total do pneu
MEDIDAS DE UM PNEU

## Slide 15: MEDIDAS DE UM PNEU
O último nº identifica o diâmetro da jante (em polegadas)

## Slide 16: RESISTÊNCIA DO PNEU
É um dado importante, que está directamente ligado:
1- À velocidade máxima a que pode circular
2-À carga que pode suportar

## Slide 17: RESISTÊNCIA DO PNEU
Também é possível conhecê-la nos números identificados no pneu

## Slide 18: RESISTÊNCIA DO PNEU
A capacidade de carga é-nos dada por um número (116) que figura numa tabela universal

## Slide 19: RESISTÊNCIA DO PNEU
A velocidade máxima a que deve rodar é identificada por uma letra conjugada com um nº (A 8)

## Slide 20: RESISTÊNCIA DO PNEU
A resistência pode ainda aparecer no pneu identificado pelas letras PR seguidas de um número que identifica o nº de camadas de lona do pneu (PR 8)
PR 8